## Slide 1
Internet das Coisas
Conectividade
de Hardware
Prof. Mizael Carlos

## Slide 2
🌐 Conectividade em IoT — Visão Geral
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
O que é Conectividade?
Conectividade em IoT refere-se ao conjunto de tecnologias e protocolos que permitem que dispositivos físicos troquem dados entre si e com sistemas na nuvem.
Cada tecnologia possui características próprias de:
• Alcance de transmissão
• Consumo de energia
• Taxa de transferência de dados
• Custo de implementação
• Interferência e segurança
Por que escolher bem a tecnologia?
⚡ Eficiência energética: Sensores a bateria precisam de protocolos de baixo consumo
📏 Alcance necessário: Uso interno vs. externo vs. global muda tudo
💰 Custo total: Infraestrutura, licenças e hardware variam muito
🔒 Segurança: Cada tecnologia tem vulnerabilidades distintas

## Slide 3
📊 Comparativo das Tecnologias de Conectividade
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Tecnologia
Alcance
Velocidade
Consumo
Custo
Uso em IoT
Satélite 🛰️
Global
~1 Mbps
Muito Alto
Alto
Rastreamento remoto
Bluetooth 🔵
~100m
~3 Mbps
Baixo
Baixo
Wearables, sensores
Wi-Fi 📶
~100m
~1 Gbps
Médio
Baixo
Casa inteligente
Rádio 📻
Km
Baixa
Muito Baixo
Médio
Agricultura, metrologia
RFID 🏷️
cm-10m
Baixa
Mínimo
Baixo
Controle de estoque
Internet 🌐
Global
Muito Alta
Variável
Variável
Cloud, dados massivos

## Slide 4
🛰️
Satélite
Conectividade global para IoT remoto
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 5
🛰️ O que é Comunicação via Satélite?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Definição
A comunicação via satélite utiliza satélites artificiais em órbita ao redor da Terra como retransmissores de sinais de rádio entre estações terrestres.
No contexto de IoT, permite conectar dispositivos em qualquer lugar do planeta, mesmo onde não existe infraestrutura terrestre de telecomunicações.
✅ Vantagens
• Cobertura global
• Independente de infraestrutura terrestre
• Ideal para áreas remotas e oceanos
⚠️ Desvantagens
• Alto custo de implantação e operação
• Latência elevada (GEO ~600ms)
• Consome muita energia
• Sujeito a interferências atmosféricas

## Slide 6
🌍 Tipos de Órbitas de Satélites
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
GEO
Órbita Geoestacionária
📏 Altitude: 35.786 km
⏱️ Latência: ~600 ms
⚡ Energia: Alta
🔧 Uso: TV, GPS, meteorologia
MEO
Órbita Média
📏 Altitude: 2.000–20.000 km
⏱️ Latência: ~130 ms
⚡ Energia: Média
🔧 Uso: GPS, navegação
LEO
Órbita Baixa
📏 Altitude: 200–2.000 km
⏱️ Latência: ~30 ms
⚡ Energia: Baixa
🔧 Uso: Starlink, IoT móvel

## Slide 7
🛰️ Satélite com Arduino — Módulos e Aplicações
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📦 Módulos Populares para Arduino
• RockBLOCK Mk2 (Iridium SBD)
Rede global de 66 satélites LEO
• Quectel BC66 (NB-IoT/Satélite)
Suporte a redes híbridas
• Swarm M138
Pequeno, baixo custo, LEO
• SPOT Gen4
Rastreamento e mensagens SOS
🔧 Aplicações Reais em IoT
• Rastreamento de frota em zonas rurais
(GPS + transmissão Iridium)
• Monitoramento ambiental em florestas
(temperatura, umidade, CO2)
• Agricultura de precisão em áreas remotas
(solo, irrigação automatizada)
• Buias oceânicas de monitoramento
(ondas, correntes, poluição)
• Rastreamento de animais selvagens

## Slide 8
🔵
Bluetooth
Comunicação sem fio de curto alcance
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 9
🔵 O que é Bluetooth?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Bluetooth é um padrão de comunicação sem fio de curto alcance criado em 1994 pela Ericsson. Opera na faixa de 2,4 GHz ISM e foi projetado para substituir cabos entre dispositivos próximos. Hoje é um dos protocolos mais usados em IoT, especialmente em wearables e automação residencial.
Classic BT
Transferência de arquivos e áudio. Alta taxa de dados. Usado em fones e teclados.
BLE (4.0+)
Bluetooth Low Energy. Consumo ultrabaixo. Ideal para sensores IoT com bateria.
BT 5.0+
Maior alcance (4x), mais velocidade (2x) e suporte a mesh. Para IoT em escala.
BT Mesh
Rede de múltiplos nós. Iluminação inteligente, sensores em prédios, automação industrial.

## Slide 10
🔵 Bluetooth com Arduino — Módulos HC-05, HC-06 e HM-10
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📦 Módulos Bluetooth para Arduino
HC-05: Bluetooth Classic 2.0
• Mestre e escravo (configurável)
• Baudrate padrão: 9600
• Comandos AT para configuração
HC-06: Bluetooth Classic (só escravo)
• Mais simples e barato
• Fácil de usar com Serial
HM-10: Bluetooth Low Energy (BLE)
• Ideal para App mobile (iOS/Android)
• Menor consumo de energia
• Padrão 4.0 — compatível com smartphones
💻 Código Arduino — HC-05
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(10, 11); // RX, TX
void setup() {
Serial.begin(9600);
BT.begin(9600);
Serial.println("BT Pronto!");
}
void loop() {
if (BT.available()) {
char c = BT.read();
if (c == '1') digitalWrite(13, HIGH);
if (c == '0') digitalWrite(13, LOW);
}
}

## Slide 11
📊 Especificações Técnicas do Bluetooth
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
🔢 Versões: 1.0 → 5.4
Evolução contínua desde 1999
📡 Frequência: 2,4 GHz ISM
79 canais, salto de frequência (FHSS)
📏 Alcance: Classe 1: 100m / Classe 2: 10m
BLE 5.0 chega a 400m em campo aberto
⚡ Consumo BLE: 0,01W a 0,50W
Meses ou anos com uma bateria de botão
🚀 Velocidade: Classic: 3 Mbps / BLE: 2 Mbps
BT 5.0 LE 2M PHY
🔒 Segurança: AES-128 (BLE 4.2+)
Emparelhamento com PIN, criptografia
🌐 Topologia: Ponto-a-ponto, Piconet, Mesh
Scatternet: múltiplas piconets
📱 Uso em IoT: Wearables, beacons, sensores BLE
iBeacon, Eddystone, GATT profiles

## Slide 12
📶
Wi-Fi
Rede sem fio de alta velocidade para IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 13
📶 O que é Wi-Fi?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Wi-Fi é um conjunto de protocolos de comunicação sem fio baseado nos padrões IEEE 802.11. Permite conectar dispositivos a redes locais (LAN) e à internet sem necessidade de cabos. É amplamente utilizado em IoT doméstico e industrial por sua alta velocidade e infraestrutura já instalada.
📋 Evolução dos Padrões Wi-Fi:
802.11b
2,4 GHz
11 Mbps
1999
802.11g
2,4 GHz
54 Mbps
2003
802.11n
2,4/5 GHz
600 Mbps
2009
802.11ac
5 GHz
3,5 Gbps
2013
802.11ax
2,4/5/6 GHz
9,6 Gbps
2021
📌 Características para IoT
✅ Alta velocidade de dados
✅ Infraestrutura doméstica já existente
✅ Suporte a TCP/IP nativo
✅ Fácil integração com serviços cloud
⚠️ Consumo de energia moderado
⚠️ Alcance limitado a ~100m
⚠️ Congestionamento na faixa 2,4 GHz

## Slide 14
📶 Wi-Fi com Arduino — ESP8266 e ESP32
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📦 Módulos Wi-Fi Arduino
ESP8266 (NodeMCU)
• Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
• CPU 80 MHz, 1 MB Flash
• 11 pinos GPIO digitais
• Custo muito baixo (~R$25)
ESP32
• Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2
• CPU dual-core 240 MHz
• 4 MB Flash, 520 KB SRAM
• 36 pinos GPIO, ADC, DAC, I2C, SPI
• Deep sleep: 10 µA (economia extrema)
💻 ESP8266 — Envio de dados para servidor
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const char* ssid = "MinhaRede";
const char* password = "senha123";
void setup() {
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
}
void loop() {
HTTPClient http;
http.begin("http://servidor/api");
int val = analogRead(A0);
http.POST("sensor=" + String(val));
http.end();
delay(10000); // 10 segundos
}

## Slide 15
📶 Protocolos IoT sobre Wi-Fi
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
MQTT
Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo leve publicar/assinar. Porta 1883. Ideal para sensores com pouca largura de banda.
HTTP/REST
Comunicação baseada em requisições GET/POST. Fácil integração com APIs web. Usado com ESP8266/ESP32.
WebSocket
Comunicação bidirecional em tempo real. Ideal para dashboards e controle em tempo real.
CoAP
Constrained Application Protocol. Versão leve do HTTP para dispositivos com recursos limitados.
AMQP
Advanced Message Queuing Protocol. Mensageria empresarial robusta. Usado com RabbitMQ e Azure.
mDNS
Multicast DNS. Permite descoberta automática de dispositivos na rede local sem servidor DNS.

## Slide 16
📻
Rádio
Comunicação de longo alcance e baixo consumo
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 17
📻 Comunicação por Radiofrequência (RF)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Radiofrequência (RF) é uma tecnologia de comunicação sem fio que transmite dados através de ondas eletromagnéticas. Em IoT, protocolos de RF de baixa potência como LoRa, Zigbee e Z-Wave são amplamente usados por seu excelente equilíbrio entre alcance, consumo de energia e custo.
LoRa / LoRaWAN
Alcance: 2–15 km
Freq: 915 MHz (BR)
Consumo: Ultra baixo
Uso: Agricultura, cidades inteligentes
Zigbee
Alcance: ~100 m
Freq: 2,4 GHz
Consumo: Muito baixo
Uso: Automação residencial, sensores
Z-Wave
Alcance: ~30–100m
Freq: 908 MHz
Consumo: Baixo
Uso: Casas inteligentes, segurança
433/915 MHz RF
Alcance: 500m–1km
Freq: 433 ou 915 MHz
Consumo: Baixo
Uso: Controles simples, sensores baratos

## Slide 18
📻 LoRa com Arduino — Módulo SX1278 / Ra-02
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
🛠️ Módulo LoRa Ra-02 (SX1278)
Especificações:
• Frequência: 433 MHz
• Potência TX: até 20 dBm
• Sensibilidade: -148 dBm
• Interface: SPI
• Alcance: até 10 km (campo aberto)
• Spread Factor: SF7–SF12
Conexão Arduino Uno:
• NSS → D10 (SS)
• MOSI → D11
• MISO → D12
• SCK → D13
• RESET → D9
• DIO0 → D2
💻 Transmissor LoRa Arduino
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int count = 0;
void setup() {
LoRa.begin(433E6); // 433 MHz
}
void loop() {
float temp = analogRead(A0) * 0.48;
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("Temp:");
LoRa.print(temp);
LoRa.print(" ID:");
LoRa.print(count++);
LoRa.endPacket();
delay(5000); // envia a cada 5s
}

## Slide 19
📻 Zigbee e Z-Wave — Rádio para Automação
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
🐝 Zigbee (IEEE 802.15.4)
• Padrão aberto, interoperável
• Topologia mesh (rede em malha)
• Até 65.000 nós por rede
• Taxa: 250 kbps @ 2,4 GHz
• Perfis: ZHA (iluminação), ZHA+, SE
• Suporte: Philips Hue, Samsung
• Módulos Arduino: XBee Series 2
🔧 Casos de uso:
• Controle de iluminação
• Sensores de presença/temperatura
• Medidores de energia inteligentes
• Monitoramento hospitalar
🌊 Z-Wave
• Padrão proprietário (Silicon Labs)
• Opera em 908 MHz (menos interferência)
• Alcance: 30m indoor / 100m outdoor
• Taxa: 9,6–100 kbps
• Criptografia AES-128
• Topologia mesh com até 232 nós
🔒 Foco em Segurança:
• S2 Security Framework
• QR code para pareamento seguro
• Certificação obrigatória de dispositivos
🔧 Casos de uso:
• Fechaduras inteligentes
• Alarmes e câmeras
• Termostatos inteligentes

## Slide 20
🏷️
RFID
Identificação por Radiofrequência
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 21
🏷️ O que é RFID?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
RFID (Radio-Frequency Identification) é uma tecnologia de identificação automática que usa ondas de rádio para ler e capturar informações armazenadas em uma tag (etiqueta eletrônica), sem necessidade de contato físico ou linha de visão direta entre a tag e o leitor.
🏷️ Tag RFID
Transponder com chip e antena. Pode ser passiva (sem bateria) ou ativa (com bateria). Armazena um ID único (UID) e opcionalmente dados adicionais.
📡 Leitor RFID
Emite ondas de rádio e recebe resposta da tag. Decodifica os dados e os envia ao sistema. Pode ser fixo ou portátil.
💻 Software
Sistema de gestão que processa os dados do leitor. Integra com banco de dados, ERP, plataforma IoT.

## Slide 22
🏷️ Tipos de RFID — Frequências e Aplicações
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Classificação por Frequência de Operação:
LF — Baixa Frequência
125–134 kHz
< 10 cm
Controle de acesso, identificação animal
HF — Alta Frequência
13,56 MHz
10 cm – 1 m
Cartões NFC, pagamento, biblioteca
UHF — Ultra Alta Freq.
860–960 MHz
1 – 12 m
Logística, controle de estoque, passaportes
Microondas
2,4 GHz / 5,8 GHz
< 1 m
Pedágio eletrônico, controle de veículos

## Slide 23
🏷️ RFID com Arduino — Módulo MFRC522
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📦 Módulo MFRC522
Especificações:
• Frequência: 13,56 MHz (HF)
• Interface: SPI (até 10 Mbps)
• Tensão: 3,3V
• Distância: até 5 cm
• Suporte: Mifare Classic 1K/4K
• Inclui tag cartão + chaveiro
Conexão com Arduino Uno:
• SDA → D10
• SCK → D13
• MOSI → D11
• MISO → D12
• RST → D9
• GND → GND
• 3.3V → 3.3V
💻 Leitor RFID — Controle de Acesso
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
String autorizado = "A1B2C3D4";
void setup() {
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();
pinMode(13, OUTPUT); // LED
}
void loop() {
if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;
if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;
String uid = "";
for (byte i=0; i<rfid.uid.size; i++)
uid += String(rfid.uid.uidByte[i],HEX);
if(uid == autorizado)
digitalWrite(13, HIGH); // acesso ok
}

## Slide 24
🏷️ NFC — Near Field Communication
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📱 O que é NFC?
NFC é uma extensão do padrão RFID HF (13,56 MHz) de alcance ultra-curto (< 4 cm). Permite comunicação bidirecional entre dispositivos em modo:
• Leitor/Gravador: lê tags NFC
• Emulação de cartão: age como cartão
• Peer-to-peer: dois dispositivos trocam dados
Aplicações:
• Pagamento contactless (Apple Pay, PicPay)
• Passaportes e documentos eletrônicos
• Etiquetas inteligentes (smart tags)
• Compartilhamento de dados (tap-to-share)
• Check-in em eventos
🏭 RFID vs NFC — Diferenças Chave
Característica
RFID
NFC
Alcance
cm a metros
< 4 cm
Comunicação
1 direção
2 direções
Frequências
LF, HF, UHF
Apenas HF
Dispositivos
Tags simples
Tags + celulares
Leitura multi
Sim
Apenas 1
Uso típico
Logística
Pagamento/acesso

## Slide 25
🌐
Internet
A espinha dorsal do IoT moderno
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 26
🌐 Internet e IoT — A Base da Conectividade Global
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
A Internet é o protocolo que une todas as tecnologias de IoT. Dispositivos conectados por Bluetooth, Wi-Fi, RFID ou LoRa eventualmente se comunicam com servidores, nuvens e outros sistemas através da Internet, usando os protocolos TCP/IP como base universal de comunicação.
🌐 Camada de Aplicação
HTTP, HTTPS, MQTT, CoAP, WebSocket, DNS
🔄 Camada de Transporte
TCP (confiável) / UDP (rápido, sem garantia)
📦 Camada de Rede
IPv4, IPv6 — endereçamento e roteamento
📡 Camada de Enlace
Ethernet, Wi-Fi, 4G/5G, LoRa, Bluetooth
⚡ Camada Física
Cabos, fibra óptica, ondas de rádio, sinais elétricos

## Slide 27
🌐 Ethernet com Arduino — Shield W5100/W5500
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📦 Arduino Ethernet Shield
Modelos disponíveis:
• W5100: Ethernet Shield v1 (4 sockets)
• W5500: Ethernet Shield v2 (8 sockets)
• ENC28J60: Versão mais barata, SPI
Características:
• Velocidade: 10/100 Mbps
• Suporta TCP, UDP, ICMP, IPv4
• Possui slot para cartão microSD
• Biblioteca: Ethernet.h (nativa)
Uso ideal:
• Monitoramento industrial com cabo
• Servidores web locais no Arduino
• Comunicação com banco de dados
• Integração com sistemas SCADA
💻 Servidor Web no Arduino
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetServer server(80);
void setup() {
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
}
void loop() {
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
int sensor = analogRead(A0);
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print("<h1>Sensor: ");
client.print(sensor);
client.println("</h1>");
client.stop();
}
}

## Slide 28
🌐 GSM/4G/5G com Arduino — Conectividade Celular
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📱 Módulos de Rede Celular
SIM800L (GSM/GPRS)
• 2G, voz + dados GPRS
• Muito barato (~R$30)
• Comandos AT via Serial
• Ideal para SMS e HTTP simples
SIM7600 (4G LTE)
• 4G LTE + 3G + 2G
• Suporte a GNSS integrado
• TCP/IP, HTTP, FTP nativos
• Adequado para streaming de dados
A7672S (NB-IoT / LTE-M)
• Otimizado para IoT de baixo consumo
• Bateria dura anos
• Ideal para smart metering
💻 SIM800L — Envio de SMS de Alerta
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gsm(7, 8); // RX,TX
void setup() {
gsm.begin(9600);
delay(1000);
}
void sendSMS(String msg){
gsm.println("AT+CMGF=1"); // modo texto
delay(500);
gsm.println("AT+CMGS=\"+5511999999999\"");
delay(500);
gsm.print(msg);
gsm.write(26); // Ctrl+Z
delay(3000);
}
void loop() {
int temp = analogRead(A0)*0.48;
if (temp > 80) {
sendSMS("ALERTA: Temp alta: "
+ String(temp) + "C");
delay(60000); // 1 minuto
}
}

## Slide 29
🌐 Plataformas Cloud para IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
☁️ ThingSpeak
Gratuita, integração com MATLAB. Ideal para começar projetos IoT com Arduino.
🔥 Firebase
Google. Banco de dados em tempo real. Ótimo para apps mobile + ESP32.
🟩 AWS IoT
Amazon Web Services. Escala industrial. MQTT, shadows de dispositivos.
🔷 Azure IoT
Microsoft. Hub IoT, Digital Twins, integração com Power BI.
📊 Blynk
Interface drag-and-drop. App mobile pronto. Ideal para prototipagem rápida.
🌊 Adafruit IO
Plataforma simples, MQTT. Dashboards bonitos. Gratuita para uso básico.

## Slide 30
🌐 MQTT — Protocolo Padrão de IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📡 Como o MQTT funciona?
MQTT usa modelo Publicar/Assinar:
1. Broker: servidor central (ex: Mosquitto)
2. Publisher: dispositivo que envia dados
3. Subscriber: quem recebe os dados
4. Topic: canal de comunicação
Ex: /casa/sala/temperatura
QoS Levels:
• QoS 0: Fire and forget (sem garantia)
• QoS 1: Entrega pelo menos uma vez
• QoS 2: Exatamente uma vez
Portas: 1883 (sem TLS) / 8883 (TLS)
💻 ESP32 — MQTT com PubSubClient
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
WiFi.begin("rede", "senha");
client.setServer("broker.mqtt.org",1883);
client.connect("ESP32_IoT");
}
void loop() {
float temp = analogRead(34)*0.08;
String payload = String(temp);
client.publish(
"/iot/temperatura",
payload.c_str()
);
client.loop();
delay(5000);
}

## Slide 31
🔒 Segurança nas Comunicações IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
⚠️ A segurança é um dos maiores desafios em IoT. Dispositivos com recursos limitados muitas vezes não suportam criptografia pesada, criando vulnerabilidades. É essencial adotar boas práticas desde o projeto.
🔐 Criptografia TLS/SSL
Use HTTPS e MQTT com TLS. ESP32 suporta certificados x509 nativamente.
🔑 Autenticação
Nunca use senhas padrão. Use tokens JWT ou certificados de dispositivo.
🔄 Atualizações OTA
Over-the-Air updates permitem corrigir vulnerabilidades remotamente.
🛡️ Firewall / VPN
Separe a rede IoT da rede principal. Use VLAN e filtros de MAC.
📝 Logs e Monitoramento
Registre eventos, alertas de intrusão e anomalias no tráfego de dados.
🏷️ RFID Seguro
Use RFID com criptografia AES (MIFARE DESFire). Evite tags sem proteção.

## Slide 32
🔧 Projeto Prático: Estação Ambiental IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Objetivo: Construir uma estação de monitoramento ambiental com ESP32 enviando dados via Wi-Fi para ThingSpeak
🛠️ Componentes Necessários
• ESP32 (microcontrolador principal)
• DHT22 (temperatura e umidade)
• BMP280 (pressão atmosférica)
• MQ-135 (qualidade do ar / CO2)
• OLED 128x64 (display local)
• Módulo RTC DS3231 (horário)
• Cartão SD (registro local)
• Fonte 5V/2A ou bateria LiPo
📋 Funcionalidades do Projeto
1. Lê temperatura, umidade e pressão
2. Exibe dados no display OLED local
3. Envia para ThingSpeak via MQTT/HTTP
4. Registra em cartão SD com timestamp
5. Alerta via e-mail se temp > 40°C
6. Dashboard em tempo real na nuvem
7. App mobile via Blynk para visualização
8. Deep sleep entre medições (economia)

## Slide 33
🔧 Projeto: Controle de Acesso RFID + Bluetooth
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Sistema de controle de acesso combinando RFID para identificação e Bluetooth para registro em app mobile
1️⃣
Aproximar cartão RFID do leitor MFRC522
2️⃣
Arduino verifica UID na lista autorizada
3️⃣
Se autorizado: abre fechadura eletromagnética
4️⃣
Log enviado via Bluetooth HC-05 para app
5️⃣
App registra horário, UID e status do acesso
6️⃣
Alertas de tentativas não autorizadas por SMS

## Slide 34
🔧 Projeto: Rastreador GPS com Envio por GSM
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
🛠️ Componentes
• Arduino Nano ou ESP32
• Módulo GPS NEO-6M
- 50 canais, -161 dBm sens.
- Interface UART 9600 baud
- Saída NMEA 0183
• Módulo GSM SIM800L
- Envio de SMS com coordenadas
- HTTP POST para servidor
• Bateria Li-Ion 3,7V 2000mAh
• Caixa IP65 (resistente a água)
• LED de status e buzzer
💻 Leitura GPS e envio SMS
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial(4,3);
SoftwareSerial gsmSerial(7,8);
void loop() {
while (gpsSerial.available())
gps.encode(gpsSerial.read());
if (gps.location.isUpdated()) {
float lat = gps.location.lat();
float lng = gps.location.lng();
String url = "maps.google.com/?q="
+ String(lat,6)+","+String(lng,6);
sendSMS("Posicao: " + url);
delay(30000);
}
}

## Slide 35
🎯 Como Escolher a Tecnologia de Conectividade?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📏 Alcance necessário
< 10m: Bluetooth / NFC
10m–100m: Wi-Fi / Zigbee
> 1km: LoRa / GSM
Global: Satélite / 4G/5G
⚡ Consumo de energia
Bateria pequena: BLE / LoRa / NFC
Bateria grande: Wi-Fi / GSM
Sem bateria (tag passiva): RFID
Energia garantida: Satélite / Ethernet
💰 Custo do projeto
Muito baixo: RFID / 433 MHz RF
Baixo: Bluetooth / Wi-Fi
Médio: LoRa / Zigbee / GSM
Alto: Satélite / 5G privado
🚀 Taxa de dados
Muito alta: Wi-Fi / Ethernet / 5G
Média: Bluetooth / GSM
Baixa: LoRa / Zigbee / RFID
Mínima: NFC / 433 MHz

## Slide 36
📜 Padrões e Certificações em Conectividade IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
IEEE 802.11
Wi-Fi — padrão de redes sem fio locais (WLAN)
Org: Wi-Fi Alliance
IEEE 802.15.4
Base para Zigbee, Z-Wave e Thread
Org: IEEE
IEEE 802.15.1
Bluetooth — padrão da camada física e MAC
Org: Bluetooth SIG
ISO/IEC 18000
Padrão internacional para RFID — todas as frequências
Org: ISO/IEC
ITU-R M.2150
IMT-2020 (5G) — especificações para 5G global
Org: ITU
LoRaWAN Spec
Especificação de camada MAC para redes LoRa
Org: LoRa Alliance
ETSI EN 300 220
Equipamentos de curto alcance (SRD) — RF
Org: ETSI
ANATEL (Brasil)
Homologação obrigatória para RF no Brasil (Res. 715)
Org: ANATEL

## Slide 37
🚀 Tendências Futuras em Conectividade IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
5G + Network Slicing
Redes dedicadas com latência < 1ms e até 10 Gbps. Permitirá IoT industrial em tempo real, cirurgias remotas e veículos autônomos.
Starlink IoT (LEO)
Constelação de satélites de baixa órbita com cobertura global e baixa latência (~20ms). Revoluionará IoT em áreas remotas.
Thread / Matter
Protocolo unificado para casa inteligente. Apple, Google, Amazon e Samsung adotaram para garantir interoperabilidade.
Wi-Fi HaLow (802.11ah)
Wi-Fi de longo alcance (1 km) e baixo consumo. Projetado especificamente para IoT de larga escala.
UWB (Ultra-Wideband)
Localização em ambientes internos com precisão de centímetros. Presente no iPhone e rastreadores AirTag.
AI na Borda (Edge AI)
Processamento inteligente no próprio dispositivo IoT, sem enviar dados para a nuvem. Privacidade e velocidade.

## Slide 38
💡 Exercício Prático — Conectividade em IoT
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
🎯 Proposta de Exercício: Projetar um sistema IoT completo escolhendo as tecnologias adequadas
📦 Cenário A
Estoque Industrial
Proposta: Controlar a entrada e saída de 10.000 itens/dia num armazém de 5.000m².
Qual tecnologia de identificação usar?
Como enviar dados ao ERP?
🌱 Cenário B
AgriCultura Remota
Proposta: Monitorar umidade do solo em 50 hectares de lavoura sem energia elétrica.
Qual protocolo RF usar?
Como alimentar os sensores?
🏠 Cenário C
Casa Inteligente
Proposta: Automatizar iluminação, fechaduras, câmeras e termostato de uma residência.
Qual protocolo usar?
Como garantir segurança?

## Slide 39
✅ Resumo da Aula
🛰️ Satélite
Cobertura global, alta latência e custo. Uso em IoT remoto e rastreamento.
🔵 Bluetooth
Curto alcance, baixo consumo (BLE). Wearables, sensores, controle local.
📶 Wi-Fi
Alta velocidade, infraestrutura existente. Casa inteligente, industrial.
📻 Rádio (RF)
LoRa, Zigbee, Z-Wave: longo alcance e ultra baixo consumo. Agricultura.
🏷️ RFID/NFC
Identificação automática sem contato. Controle de acesso, estoque, pagamento.
🌐 Internet
Base de toda IoT. TCP/IP, MQTT, HTTP. Cloud, dados, dashboards.
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos | Unidade 5 — Conectividade de Hardware