## Slide 1
Internet das Coisas
Arduino
Linguagem de Programação
de Baixo Nível
Prof. Mizael Carlos

## Slide 2
🔍 O que é Linguagem de Baixo Nível?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Definição
Linguagem de baixo nível é aquela que está mais próxima do hardware do computador. Ela oferece pouca ou nenhuma abstração em relação ao conjunto de instruções do processador, permitindo controle direto sobre os recursos do sistema.
✔ Vantagens
• Alto desempenho e velocidade
• Acesso direto ao hardware
• Menor consumo de memória
⚠ Desafios
• Mais complexa de programar
• Menos portável entre plataformas
• Manutenção mais difícil

## Slide 3
📊 Hierarquia de Linguagens de Programação
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Linguagem Natural (humana) — Ex: Português, Inglês
Linguagem de Alto Nível — Ex: Python, Java, JavaScript
Linguagem de Médio Nível — Ex: C, C++
Linguagem de Baixo Nível — Ex: Assembly
Linguagem de Máquina — Ex: 01001011 (binário)

## Slide 4
🤖 O que é o Arduino?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. É utilizado para criar objetos e dispositivos interativos capazes de ler entradas — como sensores — e transformá-las em saídas, como acionar motores e LEDs.
🔌 Hardware open-source
💻 IDE própria (gratuita)
🌍 Grande comunidade global
📦 Bibliotecas abundantes
💡 Arduino Uno
• Microcontrolador ATmega328P
• 14 pinos digitais I/O
• 6 entradas analógicas
• Clock: 16 MHz
• Memória Flash: 32 KB
• RAM: 2 KB

## Slide 5
📅 Histórico do Arduino
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
2003
Início do projeto no Instituto de Design de Ivrea, Itália
2005
Lançamento oficial da primeira versão do Arduino
2008
Arduino Duemilanove — modelo muito popular
2010
Arduino Uno — o modelo mais utilizado no mundo
2015
Arduino MKR e modelos com Wi-Fi e Bluetooth
2020+
Integração com IoT, machine learning e nuvem

## Slide 6
⚙️ Arquitetura do Microcontrolador
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
CPU
Unidade Central de Processamento — executa instruções
Flash
Memória de programa (armazena o código)
SRAM
Memória RAM — armazena variáveis em execução
EEPROM
Memória não volátil — dados persistentes
I/O Pins
Pinos de entrada e saída digital e analógica

## Slide 7
💻 Por que C/C++ no Arduino?
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
O Arduino utiliza uma variante da linguagem C/C++. Esta é considerada uma linguagem de nível médio-baixo, pois permite manipular diretamente registradores do hardware, ponteiros de memória e portas de entrada/saída — características típicas de linguagens de baixo nível.
⚡ Eficiência
Código rápido e com baixo overhead
🔧 Controle
Acesso direto a registradores e portas
📚 Suporte
Enorme base de bibliotecas e exemplos
🎓 Didático
Base sólida para programação embarcada

## Slide 8
📝 Estrutura Básica de um Programa Arduino
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
// Meu primeiro programa Arduino void setup() { // Executado uma vez ao iniciar pinMode(13, OUTPUT); // Define pino 13 como saída } void loop() { // Executado continuamente digitalWrite(13, HIGH); // Liga o LED delay(1000); // Espera 1 segundo digitalWrite(13, LOW); // Desliga o LED delay(1000); }

## Slide 9
🔄 Funções setup() e loop()
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
setup()
• Executado apenas UMA vez
• Ao ligar ou reiniciar o Arduino
• Usado para configurações iniciais
• Definir pinos como entrada/saída
• Inicializar comunicação serial
• Configurar bibliotecas e sensores
loop()
• Executado CONTINUAMENTE
• Repete infinitamente enquanto ligado
• Contém a lógica principal do programa
• Leitura de sensores
• Tomada de decisões
• Controle de atuadores

## Slide 10
🗂️ Tipos de Dados em C/Arduino
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Tipo | Tamanho | Intervalo | Exemplo
bool | 1 byte | true / false | bool ativo = true;
byte | 1 byte | 0 a 255 | byte led = 13;
int | 2 bytes | -32768 a 32767 | int temp = -10;
unsigned int | 2 bytes | 0 a 65535 | unsigned int cnt = 0;
long | 4 bytes | ±2.147 bilhões | long dist = 100000;
float | 4 bytes | 3.4028235E+38 | float volt = 3.14;
char | 1 byte | -128 a 127 | char letra = 'A';
String | variável | texto | String nome = "Oi";

## Slide 11
📦 Declaração de Variáveis
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
// Declaração e inicialização de variáveis int pinoLED = 13; // inteiro float temperatura = 25.5; // ponto flutuante bool estadoLED = false; // booleano char letra = 'A'; // caractere String nome = "Arduino"; // texto const int BAUD = 9600; // constante (não muda)

## Slide 12
➕ Operadores em C/C++
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Aritméticos
+ Adição
- Subtração
* Multiplicação
/ Divisão
% Módulo
Relacionais
== Igual a
!= Diferente
> Maior que
< Menor que
>= Maior/igual
Lógicos
&& E lógico
|| OU lógico
! NÃO lógico
Atribuição
= Atribui
+= Soma e atribui
-= Subtrai e atribui
++ Incremento
-- Decremento

## Slide 13
🔀 Controle de Fluxo — if / else
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
int leitura = analogRead(A0); if (leitura > 500) { Serial.println("Valor alto!"); digitalWrite(LED, HIGH); } else if (leitura > 200) { Serial.println("Valor médio!"); } else { Serial.println("Valor baixo!");
digitalWrite(LED, LOW);
}

## Slide 14
🔁 Laços de Repetição
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
for
for (int i = 0; i < 10; i++) {
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(100);
}
while
int cnt = 0;
while
(cnt < 5) {
Serial.println(cnt);
cnt++;
delay(500);
}

## Slide 15
🧩 Funções em C/Arduino
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Funções permitem organizar o código em blocos reutilizáveis. No Arduino, além de setup() e loop(), você pode criar suas próprias funções para modularizar o programa.
// Função que pisca o LED N vezes void piscarLED(int vezes, int intervalo) { for (int i = 0; i < vezes; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(intervalo); digitalWrite(13, LOW); delay(intervalo); } } // Chamando a função no loop piscarLED(5, 200); // pisca 5 vezes com 200ms

## Slide 16
🔌 Pinos Digitais — Entrada e Saída
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Os pinos digitais do Arduino operam em dois estados: HIGH (5V) ou LOW (0V). Podem ser configurados como entrada (INPUT) para leitura de sensores, ou como saída (OUTPUT) para controlar dispositivos.
pinMode(pino, modo)
Configura o pino como INPUT ou OUTPUT
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(pino, valor)
Escreve HIGH ou LOW no pino digital
digitalWrite(13, HIGH);
digitalRead(pino)
Lê o estado do pino (retorna HIGH/LOW)
int v = digitalRead(2);

## Slide 17
📈 Pinos Analógicos e PWM
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Pinos Analógicos (A0–A5)
• Leitura de 0 a 1023 (10 bits)
• analogRead(A0) → valor numérico
• Ideais para sensores como:
- Potenciômetros
- Sensores de temperatura
- Sensores de luz (LDR)
- Microfones
PWM — Saída Analógica
• Pinos marcados com ~ (til)
• Pinos: 3, 5, 6, 9, 10, 11
• analogWrite(pino, 0–255)
• Simula saída analógica
• Aplicações:
- Controle de brilho de LED
- Velocidade de motor DC

## Slide 18
📡 Comunicação Serial
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
A comunicação serial permite que o Arduino troque dados com o computador via USB. É muito útil para depuração e monitoramento em tempo real.
void setup() { Serial.begin(9600); // Inicia com 9600 baud } void loop() { int sensor = analogRead(A0); Serial.print("Leitura: "); Serial.println(sensor); delay(500);
}

## Slide 19
📚 Bibliotecas no Arduino
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Bibliotecas são conjuntos de funções prontas que facilitam o uso de componentes e módulos. Você pode incluí-las com a diretiva #include.
#include <Servo.h>
Controle de servomotores
#include <Wire.h>
Protocolo I²C
#include <SPI.h>
Protocolo SPI
#include <SoftwareSerial.h>
Serial por software
#include <LiquidCrystal.h>
Display LCD
#include <DHT.h>
Sensor de temp. e umidade
#include <Ethernet.h>
Conexão Ethernet
#include <WiFi.h>
Conexão Wi-Fi

## Slide 20
🧠 Registradores — Baixo Nível Puro
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Uma das características de linguagens de baixo nível é o acesso direto a registradores do hardware. No Arduino (ATmega), é possível manipular pinos diretamente via registradores, o que é muito mais rápido que usar funções como digitalWrite().
// Via registrador (mais rápido — baixo nível) DDRB |= (1 << PB5); // pino 13 como OUTPUT PORTB |= (1 << PB5); // seta pino 13 em HIGH PORTB &= ~(1 << PB5); // seta pino 13 em LOW // Equivalente de alto nível (mais lento) pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH);

## Slide 21
⚡ Interrupções (Interrupts)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Interrupções permitem que o Arduino responda imediatamente a eventos externos sem precisar verificar continuamente no loop(). É um recurso típico de programação de baixo nível para sistemas embarcados em tempo real.
volatile bool pressionado = false; void isr() { // Função de interrupção pressionado = true; } void setup() { attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr, FALLING); }

## Slide 22
🛠️ Projeto Prático — Semáforo
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
// Semáforo simples int vermelho=11, amarelo=10, verde=9; void setup() { pinMode(vermelho, OUTPUT); pinMode(amarelo, OUTPUT); pinMode(verde, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(vermelho, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(vermelho, LOW);
digitalWrite(amarelo, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(amarelo, LOW);
digitalWrite(verde, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(verde, LOW);
}
🔴 STOP

## Slide 23
✅ Boas Práticas de Programação
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📌 Nomeie variáveis claramente
Use nomes descritivos: pinoSensor em vez de x
💬 Comente seu código
Explique o que cada bloco faz para facilitar a manutenção
🧩 Use funções
Divida o código em funções para maior clareza e reuso
⚠️ Evite delays longos
Use millis() para temporização não bloqueante
🔒 Declare constantes
Use const para pinos e valores fixos
🧪 Teste incrementalmente
Teste pequenas partes do código antes de integrar tudo

## Slide 24
📖 Referência Rápida
Comandos Essenciais
de Baixo Nível
Arduino C/C++ — Funções, registradores e controle direto de hardware
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 25
⚡ Comandos — Entrada e Saída Digital
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
void
pinMode(pino, modo)
Define um pino como INPUT, OUTPUT ou INPUT_PULLUP. Deve ser chamado no setup().
pinMode(13, OUTPUT);
void
digitalWrite(pino, valor)
Escreve HIGH (5V) ou LOW (0V) em um pino digital configurado como saída.
digitalWrite(13, HIGH);
int
digitalRead(pino)
Lê o estado lógico de um pino digital. Retorna HIGH (1) ou LOW (0).
int v = digitalRead(7);
long
pulseIn(pino, estado)
Mede em microssegundos a duração de um pulso HIGH ou LOW em um pino. Usado com sensores ultrassônicos.
long t = pulseIn(8,HIGH);

## Slide 26
📈 Comandos — Entrada e Saída Analógica
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
int
analogRead(pino)
Lê tensão no pino analógico (A0–A5). Retorna 0–1023 correspondente a 0–5V.
int v = analogRead(A0);
void
analogWrite(pino, valor)
Gera sinal PWM no pino (~). Valor de 0 (0%) a 255 (100% duty cycle).
analogWrite(9, 128);
void
analogReference(tipo)
Define a tensão de referência: DEFAULT (5V), INTERNAL (1.1V), EXTERNAL.
analogReference(DEFAULT);
void
analogReadResolution(bits)
Ajusta resolução da leitura analógica (padrão 10 bits). Disponível em modelos Due/Zero.
analogReadResolution(12);

## Slide 27
⏱️ Comandos — Tempo e Temporização
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
void
delay(ms)
Para a execução por N milissegundos. Bloqueia o programa — evite em sistemas críticos.
delay(1000);
void
delayMicroseconds(us)
Para a execução por N microssegundos. Útil para pulsos de alta precisão.
delayMicroseconds(500);
ulong
millis()
Retorna o tempo (ms) decorrido desde o início do programa. Não bloqueia o código.
unsigned long t = millis();
ulong
micros()
Retorna o tempo (µs) decorrido desde o início. Reset a cada ~70 minutos.
unsigned long t = micros();

## Slide 28
📡 Comandos — Comunicação Serial
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
void
Serial.begin(baud)
Inicializa a comunicação serial com a taxa em baud (ex: 9600, 115200). Usar no setup().
Serial.begin(9600);
void
Serial.print(valor)
Envia dados ao monitor serial sem quebra de linha. Aceita texto, int, float, char.
Serial.print("Temp: ");
void
Serial.println(valor)
Envia dados com quebra de linha no final. Mais usado para depuração.
Serial.println(temperatura);
int
Serial.available()
Retorna quantos bytes foram recebidos no buffer serial e estão prontos para leitura.
if(Serial.available()>0){}
int
Serial.read()
Lê e remove o primeiro byte disponível no buffer serial. Retorna -1 se vazio.
char c = Serial.read();

## Slide 29
🔢 Comandos — Matemática e Conversão
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
long
map(val, inMin, inMax, outMin, outMax)
Remapeia um valor de uma faixa para outra. Essencial para converter leituras analógicas.
map(leitura,0,1023,0,255);
auto
constrain(val, min, max)
Limita um valor entre mínimo e máximo. Evita valores fora do intervalo esperado.
constrain(v, 0, 100);
auto
abs(x)
Retorna o valor absoluto (módulo) de x. Funciona com int e float.
int a = abs(-42);
auto
min(a, b) / max(a, b)
Retorna o menor ou maior valor entre dois. Útil para comparações rápidas.
int m = min(a, b);
double
pow(base, exp) / sqrt(x)
Potenciação e raiz quadrada. Funções matemáticas para cálculos de sensores.
float r = sqrt(9.0);

## Slide 30
🧠 Comandos — Registradores de Hardware (DDRx / PORTx / PINx)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Registradores são posições de memória que controlam diretamente o hardware do microcontrolador. São comandos de baixo nível puro — mais rápidos que as funções padrão do Arduino.
DDRx
Data Direction Register — define direção dos pinos do porto X (B, C ou D). Bit = 1 → OUTPUT; Bit = 0 → INPUT.
DDRB |= (1<<PB5); // pino 13 como OUTPUT
PORTx
Escreve valor nos pinos do porto X. Quando pino é OUTPUT: 1=HIGH, 0=LOW. Quando INPUT: ativa/desativa pull-up interno.
PORTB |= (1<<PB5); // seta pino 13 HIGH
PORTB &= ~(1<<PB5); // seta pino 13 LOW
PINx
Lê o estado atual dos pinos do porto X. Retorna o valor lógico presente em cada pino configurado como INPUT.
if (PINB & (1<<PB0)) { } // lê pino 8

## Slide 31
🔔 Comandos — Interrupções e Watchdog
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
void
attachInterrupt(pino, ISR, modo)
Vincula uma função ISR a uma interrupção externa. Modos: RISING, FALLING, CHANGE, LOW.
attachInterrupt(
digitalPinToInterrupt(2),
minhaISR, FALLING);
void
detachInterrupt(pino)
Remove a função de interrupção associada ao pino, desativando a interrupção externa.
detachInterrupt(
digitalPinToInterrupt(2));
void
interrupts() / noInterrupts()
Habilita ou desabilita globalmente todas as interrupções. Útil para proteger seções críticas.
noInterrupts();
// código crítico
interrupts();
void
sei() / cli()
Equivalentes em linguagem Assembly inline: sei() = habilita; cli() = desabilita interrupções.
cli(); // desabilita
sei(); // habilita

## Slide 32
🔬 Comandos — Operações em Nível de Bit (Bitwise)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Operações bitwise são fundamentais em programação de baixo nível — permitem manipular bits individuais de registradores e variáveis com máxima eficiência.
bitSet(x, n)
Seta (coloca 1) no bit n da variável x.
bitSet(PORTB, 5);
bitClear(x, n)
Limpa (coloca 0) no bit n da variável x.
bitClear(PORTB, 5);
bitRead(x, n)
Lê o valor (0 ou 1) do bit n da variável x.
int b = bitRead(v, 3);
bitWrite(x,n,b)
Escreve b (0 ou 1) no bit n da variável x.
bitWrite(DDRB, 5, 1);
bit(n)
Calcula o valor 2^n (deslocamento de bit).
byte m = bit(3); //=8
x & mask
AND bit a bit — isola bits específicos.
if (PINB & 0b00100000){}
x | mask
OR bit a bit — seta bits específicos.
PORTB |= (1 << PB3);
x ^ mask
XOR bit a bit — inverte bits específicos.
PORTB ^= (1 << PB5);

## Slide 33
🔗 Comandos — Protocolos e Memória EEPROM
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Protocolo I²C (Wire.h)
Wire.begin()
Inicia o barramento I²C como mestre
Wire.beginTransmission(addr)
Inicia transmissão para o endereço
Wire.write(dado)
Envia byte para o dispositivo
Wire.endTransmission()
Finaliza e envia a transmissão
Wire.requestFrom(addr, qtd)
Solicita bytes de um dispositivo
Wire.read()
Lê um byte recebido via I²C
Protocolo SPI (SPI.h)
SPI.begin()
Inicia o barramento SPI
SPI.beginTransaction(set)
Define velocidade e modo
SPI.transfer(dado)
Envia/recebe 1 byte simultaneamente
SPI.endTransaction()
Libera o barramento SPI
digitalWrite(CS, LOW)
Seleciona o dispositivo (CS)
digitalWrite(CS, HIGH)
Libera o dispositivo (CS)
Memória EEPROM (EEPROM.h)
EEPROM.read(addr)
Lê byte no endereço addr
EEPROM.write(addr, val)
Grava byte no endereço
EEPROM.update(addr, val)
Grava só se valor mudou (protege)
EEPROM.get(addr, var)
Lê qualquer tipo de dado
EEPROM.put(addr, var)
Grava qualquer tipo de dado
EEPROM.length()
Retorna tamanho total da EEPROM

## Slide 34
📋 Tabela Resumo — Comandos Mais Usados
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Categoria | Comando | Para que serve
E/S Digital | digitalWrite / digitalRead | Controla e lê pinos digitais (HIGH/LOW)
E/S Analógica | analogRead / analogWrite | Lê tensão (0-1023) e gera PWM (0-255)
Tempo | delay / millis / micros | Pausa execução ou mede tempo decorrido
Serial | Serial.begin / print / println | Comunica com o computador via USB
Matemática | map / constrain / abs | Converte e limita valores numéricos
Registrador | DDRx / PORTx / PINx | Controle direto de pinos em nível de hardware
Interrupção | attachInterrupt / detachInterrupt | Resposta imediata a eventos externos
Bits | bitSet / bitClear / bitRead | Manipula bits individuais de variáveis
I²C | Wire.begin / write / read | Comunicação com sensores e displays I²C
EEPROM | EEPROM.read / write / update | Armazena dados permanentes no Arduino

## Slide 35
Situação de Aprendizagem 1
Controle de
Esteira Industrial
Acionamento automático de motor via sensor de presença
✅ EXEMPLO RESOLVIDO
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 36
SA1 — Contexto: Esteira Industrial com Sensor
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📌 Situação-Problema
Uma fábrica precisa que a esteira transportadora ligue automaticamente quando uma peça é detectada e desligue após um tempo, evitando desperdício de energia.
🔧 Componentes necessários:
Arduino Uno, Sensor IR (obstáculo), Módulo Relé, LED verde (simula motor), resistor 220Ω
📐 Pinos utilizados:
Pino 7 → Sensor IR | Pino 8 → Relé/LED (motor)
🎯 Objetivo:
Quando o sensor detectar uma peça (LOW), o motor liga por 3 segundos e depois desliga automaticamente

## Slide 37
SA1 — Esquema de Ligação
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
ARDUINO
UNO
5V
GND
Pino 7
Pino 8
SENSOR IR
(obstáculo)
VCC → 5V
GND → GND
OUT → Pino 7
MOTOR
(LED/Relé)
IN → Pino 8
VCC → 5V
GND → GND
Vermelho = 5V | Preto = GND | Azul = Sinal

## Slide 38
SA1 — Código Completo (Resolvido)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
// SA1 - Controle de Esteira Industrial const int pinoSensor = 7; // Pino do sensor IR const int pinoMotor = 8; // Pino do relé/LED void setup() { pinMode(pinoSensor, INPUT); pinMode(pinoMotor, OUTPUT); digitalWrite(pinoMotor, LOW); // Motor desligado } void loop() { int leitura = digitalRead(pinoSensor); if (leitura == LOW) { // Peça detectada! digitalWrite(pinoMotor, HIGH); // Liga motor delay(3000); // Aguarda 3s digitalWrite(pinoMotor, LOW); // Desliga motor
}
}

## Slide 39
SA1 — Como Funciona? Passo a Passo
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
1
Inicialização:
O setup() configura o pino 7 como ENTRADA (sensor) e pino 8 como SAÍDA (motor). O motor começa desligado (LOW).
2
Leitura do sensor:
No loop(), o digitalRead(7) lê o estado do sensor IR. Quando não há peça → HIGH. Quando há peça → LOW.
3
Decisão com if:
Se leitura == LOW (peça detectada), o bloco if é executado, ativando o motor.
4
Acionamento do motor:
digitalWrite(8, HIGH) aciona o relé, ligando o motor da esteira por 3 segundos.
5
Desligamento automático:
Após delay(3000), o motor desliga e o loop recomeça, pronto para a próxima peça.

## Slide 40
Situação de Aprendizagem 2
Alarme de
Temperatura Industrial
Monitoramento de temperatura com ativação de alarme sonoro
🎓 DESAFIO DOS ALUNOS
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos

## Slide 41
SA2 — Contexto: Alarme de Temperatura
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
📌 Situação-Problema
Uma máquina industrial não pode operar acima de 40°C. Quando a temperatura ultrapassar esse limite, um alarme (buzzer) deve soar e um LED vermelho deve acender indicando perigo.
🔧 Componentes necessários:
Arduino Uno, Sensor NTC (ou LM35), Buzzer passivo, LED vermelho, resistores 220Ω e 10kΩ
📐 Pinos a utilizar:
Pino A0 → Sensor de temperatura | Pino 9 → Buzzer | Pino 10 → LED vermelho
🎯 Objetivo do desafio:
Ler a temperatura no pino analógico e acionar buzzer + LED quando temperatura > 40°C

## Slide 42
SA2 — Roteiro para Resolver o Desafio
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
Use as dicas abaixo para montar seu código. Lembre-se: não existe resposta errada — experimente!
1
Declare as constantes:
Defina pinoSensor (A0), pinoBuzzer (9) e pinoLED (10) com const int.
2
Configure o setup():
Defina buzzer e LED como OUTPUT. O sensor analógico não precisa de pinMode.
3
Leia o sensor no loop():
Use analogRead(A0) — retorna 0 a 1023. Para LM35: temperatura = (leitura * 5.0 / 1023.0) * 100;
4
Crie a condição de alarme:
Use if (temperatura > 40) para acionar buzzer e LED. No else, desligue os dois.
5
Monitore pelo Serial:
Adicione Serial.begin(9600) e Serial.println(temperatura) para ver os valores em tempo real.

## Slide 43
SA2 — Esqueleto do Código (Complete as Lacunas!)
Internet das Coisas | Prof. Mizael Carlos
// SA2 - Alarme de Temperatura Industrial const int pinoSensor = ___; pinoBuzzer = ___; pinoLED = ___; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(___________, OUTPUT); pinMode(___________, OUTPUT); } void loop() { int leitura = analogRead(_____); float temperatura = (leitura * 5.0 / 1023.0) * 100; Serial.println(temperatura); if (temperatura ___ 40) { digitalWrite(pinoBuzzer, _____); digitalWrite(pinoLED, _____); } else { digitalWrite(pinoBuzzer, LOW); digitalWrite(pinoLED, LOW);
}
}